ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

И ЕМКОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ « CapEsr v1.3»

Краткое описание и инструкция по эксплуатации

Предлагаемый Вашему вниманию прибор предназначен для измерения эквивалентного последовательного сопротивления (Equivalent Series Resistance-ESR) и емкости электролитических конденсаторов без демонтажа их из печатной платы и является незаменимым помощником в работе каждого уважающего себя телемастера.

Как известно, причиной подавляющего большинства дефектов радиоэлектронной аппаратуры являются неисправные электролитические конденсаторы. Именно они служат причиной таких дефектов, как выход из строя строчного транзистора и TDA3653 в RECOR-ах, прогоревшие насквозь драйверы двигателей в видеоплейерах SAMSUNG SVR и т.п . В большинстве случаев это конденсаторы импульсных блоков питания, в которых они подвергаются значительному нагреву и быстрее выходят из строя (как говорят многие, “высыхают”).

Поиск неисправных конденсаторов с помощью тестера или измерителя емкости порой довольно затруднителен, т.к. емкость неисправного конденсатора может незначительно отличаться от номинальной, а значение ESR может быть довольно большим. И именно ESR является важнейшим параметром для измерения при поиске неисправного конденсатора. Остальные неисправности конденсаторов, такие, как короткое замыкание или низкое DCR (Direct Current Resistance - сопротивление постоянному току ), встречаются крайне редко.

Само понятие ESR можно пояснить следующим образом. Как известно, конденсатор состоит из металлических обкладок, к которым крепятся его выводы, диэлектрика, разделяющего обкладки (часто им является оксидный слой на обкладках), и электролита. Все это помещается в алюминиевый корпус. В процессе работы в конденсаторе протекает множество электрохимических процессов, в том числе коррозия в местах соединения обкладок с выводами. Это, в свою очередь, вызывает ухудшение прохождения переменного тока через конденсатор, нагрев его и, как следствие, еще большее ускорение протекания описанных выше процессов.

Все возникающие при этом потери учитываются в так называемом эквивалентном последовательном сопротивлении (ЭПС или ESR) - воображаемом резисторе, включенном последовательно с самим конденсатором.

Принцип измерения ESR аналогичен используемому в известном измерителе, разработанном Бобом Паркером (ESR meter K7214). На тестируемый конденсатор подаются короткие импульсы постоянного тока (в данной версии устройства длительность импульсов равна 2 мкс). Анализируется амплитуда этих импульсов. У идеального конденсатора с нулевым ESR заряд будет начинаться с нулевого уровня напряжения. Чем выше ESR, тем больше начальный «скачок напряжения» в момент подачи тока. Микроконтроллер измеряет амплитуду импульсов и пересчитывает ее в ESR . При использовании данного метода ESR конденсаторов малой емкости (1…10мкф) будет немного выше их реального ESR за счет того, что за время, равное длительности тестового импульса, конденсатор успеет зарядиться до некоторого уровня напряжения, что и дает увеличенную погрешность измерения ESR при малой емкости.

К примеру, конденсатор емкостью 1мкФ при заряде током 30мА за 2 мкс успеет зарядиться до напряжения U=t*I/C=60мВ. Что будет соответствовать измеренному ESR=U/I=60/30=2 Ом. При том же токе конденсатор емкостью 100 мкФ за 2 мкс зарядится до 0.6мВ. Погрешность измерения ESR в этом случае будет 0.02 Ом.

Измерение емкости производится стандартным методом - измеряется время заряда конденсатора постоянным током до определенного уровня напряжения (в данном случае до 0.2 В) и по формуле C=t*I/U рассчитывается емкость.

Следует учитывать, что измерение   емкости конденсаторов с повышенным   ESR

данным  способом  дает  немного  заниженное  значение     (из-за  упомянутого  выше   начального  скачка напряжения ).

Основные технические характеристики:

| Диапазон измеряемых значений: | Емкость | 0.03…60 000 мкФ |
| --- | --- | --- |
|  | ESR | 0…100 Ом |
| Потребляемый ток: | Рабочий режим | 5 мА |
|  | «Спящий» режим | практически 0 |
| Индикация |  | ЖКИ |
| Напряжение питания |  | 6 вольт (2 элемента CR2032) |

Работа с прибором

“СаpEsr v1.3” (рис.1) имеет всего один элемент управления – кнопку “POWER”.

Включение производится кратковременным нажатием на кнопку. После включения на ЖКИ отображается  состояние емкости и сопротивления. В случае необходимой коррекции сопротивления щупов необходимо провести калибровку прибора. Для калибровки прибора потребуются три сопротивления 1ом, 10ом и 100ом.

Для входа в режим калибровки необходимо нажать и удерживать в течении 4-5 сек кнопку «Power»

После появления на дисплее надписи

- WAIT 0ом – замкнуть щупы и удерживать замкнутыми до появления надписи WAIT 1ом.

- Подключить сопротивление 1ом и удерживать до появления надписи WAIT 10ом

- Подключить сопротивление 10ом и удерживать до появления надписи WAIT 100ом

- Подключить сопротивление 100ом и удерживать до перехода прибора в режим измерения C & ESR

- Калибровка завершена

Проверяемый конденсатор подключается либо к щупам, либо, при проверке конденсатора без демонтажа, щупы прибора подключаются к конденсатору на плате, и по показаниям на индикаторе делается вывод о его работоспособности.

Следует отметить, что если несколько конденсаторов соединены параллельно (обычно фильтрующие по питанию), то прибор покажет их СУММАРНУЮ емкость, а значение ESR как подключение параллельных R

Максимально возможное значение измеряемой емкости - до 60 000 мкФ (в бытовой аппаратуре практически не встречается конденсаторов с большей емкостью).

Контроль напряжения питания

Контроль напряжения питания устройства выводится в цифровом виде в правом верхнем углу индикатора При снижении напряжения питания ниже 4.0 вольт рекомендуется заменить элементы питания.

Автоотключение

С целью продления срока службы элементов питания автоматическое выключение питания происходит через 50 секунд после окончания последнего измерения при РАЗОМКНУТЫХ щупах . Потребляемый устройством ток в выключенном режиме практически равен нулю (доли микроампер). Кратковременное нажатие кнопки ВКЛЮЧАЕТ или ОТКЛЮЧАЕТ прибор

Примечания

Предупреждение:

Во избежание выхода прибора из строя перед проверкой РАЗРЯДИТЕ КОНДЕНСАТОР! Особенно это касается конденсаторов импульсных блоков питания и цепей питания строчной развертки. Защита устройства по входу стандартная - 2 диода встречно-параллельно. При большом остаточном   напряжении   на конденсаторе она может оказаться неэффективной.

Питание устройства осуществляется от двух литиевых элементов CR2032. Элементы устанавливаются положительным (+) контактом вверх.

Ориентировочные значения допустимых ESR для конденсаторов различных емкостей и допустимых напряжений можно взять из приведенной ниже таблицы.

|  | 10V | 16V | 25V | 35V | 63V | 160V | 250V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 2.2 |  |  | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 47 |  |  | 15 | 7,5 | 4,2 | 2,3 | 5 |
| 10 |  | 6 | 4 | 3,5 | 2,4 | 3 | 5 |
| 22 | 5,4 | 3,6 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
| 47 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| 100 | 1,2 | 0,7 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,15 | 0,8 |
| 220 | 0,6 | 0,33 | 0,23 | 0,17 | 0,16 | 0,09 | 0,5 |
| 470 | 0,24 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 1000 | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,06 |  |
| 4700 | 0,23 | 0,2 | 0,12 | 0,06 | 0,06 |  |  |

Эти значения именно «ориентировочные». Таблица использована Бобом Паркером в его К7214. Принцип измерения аналогичен. Максимально допустимым ESR конденсаторов с емкостью до 10 мкФ можно считать приблизительно 4-5 Ом.

На сайте http://my.execpc.com/~endlr/esr.html приведены следующие значения допустимых ESR для конденсаторов различных типов:

Table 4 "Typical" ESR Values of Some Capacitors, in Ohms

| Capacitor Type: | 22 uF part | 100 uF part | Freq. measured: Hi | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Std. aluminum | 7-30 | 2-7 | 120 |  |
| Low-ESR aluminum | 1-5 | 0.3-1.6 | 100k |  |
| Solid aluminum | 0.2-0.3 |  | 500 | MnO- electrolyte. |
| Sanyo OS-CON | 0.04-0.07 | 0.03 0.06 | 100k | TCNQ electrolyte |
| Std. solid tantalum | 1.1-2.5 | 0.9-1.5 | 100k | SMD |
| Low-ESR tantalum | 0.2-1 | 0.08- 0.4 | 100k | SMD for P.S. filtering |
| Wet-foil tantalum | 2.5-3.5 | 1.8-3.9 | not stated | H2SO4 electrolyte |
| Stacke d-foil film | <0.15 |  | 100k |  |
| Ceramic | <0.15 |  | 100k | X5R, Y5V |

ЦИФРОВОЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ

СОПРОТИВЛЕНИЯ

ESR

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕКИХ

КОНДЕНСАТОРОВ

CapEsr v1.3